## Slide 1
ROBOT ARM INSTRUCTION
PART.2 - ELECTRICAL
Prof. Wooyong Kim
Assistant. Dongsik Park
Department of Biomedical & Robotics Engineering,
Incheon National University
Summer, 2026

## Slide 2: Table of Contents
  List Of Part
  Circuit Diagram
  Wiring Diagram
  Detail connection
  ETC

## Slide 3: 1. List Of Part
3D Print
Part name | Number
바디_접지링 | 1
바디_그라운드 | 1
바디_메인바디 | 1
바디_지지대 | 3
바디_프론트가드 | 1
바디_비하인드가드 | 1
바디_엔드이펙터 | 1
바디_암 | 1
바디_붐 | 1
링크_엔드이펙터컨트롤 | 1
링크_암컨트롤 | 1
링크_암 | 1
링크_붐 | 2
기어_모터_너트(2개 여분) | 5
기어_붐암 | 2
기어_바디 | 1
가이드 | 2
선기어 | 2
케이지 | 2
페이스 | 2
플래닛기어 | 6
Mechanical Material
Part name | Number
M3 8 무두 | 10
M3 8 | 28
M3 12 | 4
M3 15 | 6
M3 20 | 8
M4 10 | 6
M4 15 | 12
M5 45 | 3
M5 60 | 1
M5 30 육각 | 2
M3 너트 | 22
M4 너트 | 6
M3 나일론 너트 | 6
M5 나일론 너트 | 4
M4 와셔 | 12
M5 와셔 | 24
M4 와셔 대형 | 8
M5 와셔 대형 | 20
베어링 51105(25-42-11) | 1
베어링 695ZZ(5-13-4) | 18
베어링 624ZZ(4-13-5) | 6
베어링 683ZZ | 12
베어링 F695ZZ | 1
Circuit Material
Part name | Number
스텝모터 | 3
아두이노 메가 | 1
A4988 드라이버 | 3
드라이브 보드 | 1
점퍼캡 | 9
파워서플라이 | 1
배럴잭 | 1
핀헤더 | 2
푸시락 버튼 | 1
8버튼 | 1
전선 | 13
(Need) hex key(육각렌치) – 1.5, 3, 4, 5 mm
(Need) Phillips screwdriver (십자드라이버)

## Slide 4: 2. Circuit Diagram

## Slide 5: 3. Composition Diagram
DC 배럴잭(암)
점퍼캡
A4988 드라이버
스텝모터
8버튼
푸시락 버튼
아두이노 메가 & 드라이브 보드(CNC 쉴드)
핀헤더

## Slide 6: 4. Detail connection
Micro step jumper cap connection & Torque setting
CW / CCW turn = Torque control

## Slide 7: 4. Detail connection
Emergency & Button switch
GND VCC SW

## Slide 8: 4. Detail connection
8 button connection
Purpose: Button signal
Wire each color by color

## Slide 9: 5. ETC
Original CNC shield schematic

## Slide 10: 5. ETC
Original CNC shield function pin

## Slide 11
Thanks.

## Slide 12: 5. Test code
Button Input
버튼의 입력에 따라 다양한 문자열 출력
시리얼 문자열 출력
버튼에 연결된 상태 시리얼 출력
버튼 입력에 따라 다른 문자열 출력

## Slide 13: 5. Test code
Q. Step 모터를 입력한 각도별 동작하는 코드를 작성하시오
30분간 수단과 방법을 가리지 않고
팀원부터 조교까지 논의 OK
PART2 전장 결선 참고

## Slide 14: 5. Test code
Q. 버튼별 지정된 Step 모터 각도 동작 코드 작성
1번 버튼을 누르면 30도
2번 버튼을 누르면 60도
3번 버튼을 누르면 90도
4번 버튼을 누르면 180도
5,6,7,8은 각각 반대로회전